| СОГЛАСОВАНО: _______________________________ «____»_____________________2015 г. | УТВЕРЖДЕНО: _____________________________ «____»_________________2015 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение энергетического обследования

| 1. Основание для производства работ | - Закон Республики Беларусь от 15.07.1998 года №190-3 «Об энергосбережении»; - Постановление СМ РБ №964 от 29 июля 2006 года «Об энергетическом обследовании организаций». |
| --- | --- |
| 2. Цель и задачи обследования | - Оценка эффективности использования предприятием топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на основе анализа материальных и энергетических затрат; - Определение возможных путей экономии ТЭР; - Разработка организационно-технических мероприятий (ОТМ) по энергосбережению на пятилетие с технико-экономическим обоснованием их эффективности, объемов финансирования, указанием сроков окупаемости и предлагаемых сроков выполнения мероприятий. |
| 3. Наименование и местоположение объектов, подлежащих обследованию | Предприятие ЖКХ…. , расположенное по адресу… - котельные, - тепловые сети; - электропотребление; - топливоиспользование; - водопотребление и водоотведение, Потребление топливно-энергетических ресурсов ЖКХ в 2014 году составило … тыс.ту.т. |
| 4. Требования к организации- исполнителю, проводящему энергетическое обследование | - Наличие сертификата соответствия на энергетическое обследование; - Наличие в организации не менее 3-х сертифицированных специалиста с подтверждающим документом и опытом работы на рынке энергообследования; - Использование для обследования современного измерительного оборудования; - Предоставление сметы, обосновывающей ценообразование для проведения работ по энергетическому обследованию; - Наличие всех необходимых финансовых и нормативных документов общего назначения. |
| 5. Состав работ: |  |
| 5.1. Документальное обследование | - Схемы тепло- и электроснабжения; - Технические характеристики энергетического и энергопотребляющего оборудования; - Показатели потребления ТЭР и производства продукции; - Коммерческий и технический учет; - Нормирование потребления энергоресурсов; - Энергосбережение; - Статистическая отчетность; - Организационная структура предприятия; - Структура энергослужбы; - Доля энергетической составляющей в себестоимости продукции (работы, услуг); - Целевой показатель по энергосбережению. |
| 5.2. Визуальное обследование | - Состав и состояние энергетического и энергопотребляющего оборудования, зданий и сооружений, сетей и коммуникаций. |
| 5.3. Инструментальное обследование | - Использование газоанализатора для определения фактического КПД «брутто» котлов и удельного расхода топлива на производство тепловой энергии. - Использование тепловизора для определения необходимости термореновации ограждающих конструкций. |
| 5.4. Анализ данных | - Анализ схем тепло-электроснабжения; - Определение уровня необоснованных потерь на объектах и эффективности использовании ТЭР; - - Выявление резервов экономии ТЭР и их нерационального использования. |
| 6. Разработка организа- ционно-технических мероприятий (ОТМ) по энергосбережению | - Расчет технико-экономических показателей выявленных резервов экономии ТЭР; - Оценка целесообразности их внедрения; - Формирование программы ОТМ по энергосбережению. |
| 7. Оценка состояния систем и средств учета энергоносителей | Анализ действующих на предприятии систем учета и нормирования, использования энергоносителей и прогнозирование объемов энергопотребления на перспективу. |
| 8. Технические требо- вания | Работы выполнить в соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения энергетического обследования организаций» |
| 9. Сроки производст- ва работ | В соответствии с договором |
| 10. Отчетные материалы | 1. Аналитическая записка по результатам энергетического обследования предприятия – 1 экз. 2. Технический отчет по результатам энергетического обследования - 2 экз. |

Главный энергетик                                                         __________________________________